湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：数据备份系统

二、项目预算金额： 23.2万

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数据备份系统 | 1 | 套 | 23.2万 | 23.2万 |  | 华为、爱数 |

四、货物技术规格及配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据备份系统 | 用途； 主要用于解决以下三个方面的问题：一是数据备份的问题，针对我校数据中心操作系统、oracle数据库、VMware虚拟化平台等核心数据进行定时备份，确保数据的安全性；二是数据恢复问题，当出现中勒索病毒、数据丢失等问题时可以确保数据得到及时恢复，避免因数据丢失而造成教学任务停止和相关经济损失的风险。三是满足等级保护要求的法律合规问题。 功能要求； 数据备份系统需要实现针对操作系统、数据库、虚拟化平台、海量小文件等数据的备份与快速恢复，同时具备重复数据删除功能和永久增量功能，并不限制物理服务器的备份数量和部署方式，不限制数据库数量，不限制操作系统备份数量等。 技术要求； 标准2U机架式备份一体机设备，基于Linux 64位系统(非Windows或Unix)的专用容灾备份存储设备。配置 ≥1颗八核intel Silver 4110处理器，≥32GB高速缓存，≥2块240GB SSD 系统盘，≥2个千兆电口,≥2个万兆光口，≥8块8TB3.5英寸企业级SATA盘，配置重复数据删除授权和永久增量授权。 支持针对Windows、Linux、Unix、VMware、Hyper-v等平台定时备份功能；不限制物理服务器的数量和部署方式，不限制数据库数量，不限制操作系统备份数量和恢复功能。 支持Scale-out架构横向扩展（非机头加扩展柜方式），备份容量和备份恢复性能随着节点的增加线性提升，扩展后的备份设备管理以及备份恢复操作均在一个界面中完成（非链接和跳转至其他设备管理界面的方式），备份和恢复任务采用多节点并发执行处理，避免性能瓶颈。 具备分权管理功能，可自定义账户、角色和备份客户端绑定关系。支持不同的账户分管不同的备份客户端和备份任务，且备份与恢复权限可以分开。支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户,操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性，分别提供≥六种角色登录后的账户信息截图并加该原厂商公章）。 支持使用HDFS文件系统接口对HADOOP分布式集群数据进行备份恢复。支持细粒度备份细粒度恢复，最小粒度为单个文件级别。支持多个DATANODE节点同时备份数据，提高备份效率。 支持Windows文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复，提供该功能截图并加盖原厂商公章。 所有虚拟化备份环境均能够自动探测到虚拟机、宿主机、统一资源池和整个集群的层次结构并在WEB界面展示，支持以这些粒度为单位进行备份保护。支持自动发现备份功能，能够智能的识别宿主机、资源池和集群中虚拟机的新增和变更，可自动将新增和变更的虚拟机纳入到备份作业中，无需人工干预，须提供该功能的操作步骤截图，并加盖厂商公章。 支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性（提供支持两种加密算法的功能截图并加盖原厂商公章）。 支持D2D2B功能，将备份数据归档到蓝光磁带库中实现离线数据的归档保护，须提供该功能的操作步骤截图，并加盖厂商公章。 产品需通过VMware，SAP HANA，华为，Gauss DB等主流品牌官方认证，提供相关厂商官网截图证明或者兼容性认证证明； 所投备份产品的生产厂商具有至少2人获得国际业务连续性管理专家（CBCP）证书，提供该人员在单位的两年以上社保缴费证明及证书复印件并加盖厂商公章。 所投备份产品的生产厂商通过ISO27001信息安全管理体系认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章。 配置要求 硬件为标准2U机架式备份一体机设备，配置≥八核intel Silver 4110处理器，≥32GB高速缓存，≥2块240GB SSD 系统盘，≥2个千兆电口, ≥2个万兆光口，≥8块8TB3.5英寸企业级SATA盘。 售后服务 提供五年硬件质保服务，7*24小时技术支持服务，400远程技术支持服务，设备使用培训等 |  | 是 | 1 | 套 |

注：招标技术文件内容包括（1）用途；（2）功能要求；（3）技术要求；（4）配置要求（含标准配置及需要的选配件、软件、特殊工具、技术资料等）；（5）售后服务（包括交货时间、培训、质保期等）；（6）订购数量。

正文用五号仿宋_GB2312，标题加粗，行距为单倍行距。